Vážení vozidla pomocí tlačítek dálkového ovladače

Varianta 1 - vážení s pevnou tárou

- provádí se jen 2. vážení po nakládce, resp. po vykládce před výjezdem z areálu

- v číselníku čipových karet (tlačítek) je uvedena tara

Postup vážení

- Najeď na váhu a zastav před červeným světlem na konci váhy tak, aby všechny nápravy vozidla/soupravy stály na vážním mostě a současně jsi měl výhled na semafor.

- Po zastavení a uvedení vozidla do klidu (motor není nutné vypínat) stiskni jednou horní tlačítko dálkového ovladače. Stačí jedno zmáčknutí.

- Po úspěšném provedení vážení se na semaforu trvale rozsvítí zelené světlo - signalizace úspěšného provedení vážení. Opusťte váhu pomalou jízdou v podélné ose.

Chybový stav – nedojde k trvalému rozsvícení zeleného světla - Volej správce váhy, tel. ……………, nebo kontaktuj operátora váhy.

- V případě, že se přepíná zelené a červené světlo, nahlas  tuto informaci.  Tato signalizace znamená, že Vám obsluha nezapsala, nebo neuložila pevnou taru vozidla do programu.

- V případě, že zůstane svítit červené světlo, nahlas informací, že se semafor nerozsvítil zeleně. Tato signalizace znamená, že nastala chyba při ukládání dat o vážení. Není zapnut program, je vypnutá váha, nebo čipová karta (tlačítko) není registrováno pro vážení na této váze.

Vážení vozidla pomocí tlačítek dálkového ovladače

# Varianta 2  - vážení na příjezdu i odjezdu

- 1. vážení - při vjezdu vozidla do areálu

- 2. vážení - po nakládce, resp. po vykládce před výjezdem z areálu

- v číselníku čipových karet (tlačítek) není uvedena tara

Postup vážení

1. vážení - vážení na příjezdu

- Najeď na váhu a zastav před červeným světlem na konci váhy tak, aby všechny nápravy vozidla/soupravy stály na vážním mostě a současně jsi měl výhled na semafor.

- Po zastavení a uvedení vozidla do klidu (motor není nutné vypínat) stiskni jednou horní tlačítko dálkového ovladače. Stačí jedno zmáčknutí.

- Po úspěšném provedení 1. vážení se na semaforu objeví následující signalizace: střídavé blikání červeného a zeleného světla - signalizace úspěšného provedení prvního vážení. Opusťte váhu pomalou jízdou v podélné ose.

Chybový stav – nedojde k střídavému blikání červeného a zeleného světla

Volej správce váhy, tel. ……………, nebo kontaktuj operátora váhy

- V případě, že se zelené světlo rozsvítí trvale, nahlas informací, že semafor svítil trvale zeleně.  Tato signalizace znamená, že jste při posledním vážení neprovedl obě vážení. Provedl jste jen 1. vážení a nyní se provedlo 2. vážení!

- V případě, že zůstane svítit červené světlo, nahlas informací, že se semafor nerozsvítil zeleně ani neproblikával zeleně a červeně. Tato signalizace znamená, že nastala chyba při ukládání dat o vážení. Není zapnut program, je vypnutá váha, nebo čipová karta (tlačítko) není registrováno pro vážení na této váze.

2. vážení - vážení na odjezdu

- Najeď na váhu a zastav před červeným světlem na konci váhy tak, aby všechny nápravy vozidla/soupravy stály na vážním mostě a současně jsi měl výhled na semafor.

- Po zastavení a uvedení vozidla do klidu (motor není nutné vypínat) stiskni jednou horní tlačítko dálkového ovladače. Stačí jedno zmáčknutí.

- Po úspěšném provedení 2. vážení se na semaforu trvale rozsvítí zelené světlo - signalizace úspěšného provedení 2, vážení. Opusťte váhu pomalou jízdou v podélné ose.

Chybový stav – nedojde k trvalému rozsvícení zeleného světla - Volej správce váhy, tel. ……………, nebo kontaktuj operátora váhy.

- V případě, že se přepíná zelené a červené světlo, nahlas  tuto informaci.  Tato signalizace znamená, že jste neprovedl 1. vážení!

- V případě, že zůstane svítit červené světlo, nahlas informací, že se semafor nerozsvítil zeleně ani neproblikával zeleně a červeně. Tato signalizace znamená, že nastala chyba při ukládání dat o vážení. Není zapnut program, je vypnutá váha, nebo čipová karta (tlačítko) není registrováno pro vážení na této váze.